Поставщик - ООО  «Холуница»

тел./сот (8332) 788-663. 8(922) 995-10-62

E-mail: mail@holunica.ru, http://www.holunica.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа цепного элеватора _________________________________________________

Объект _____________________________________________________________________

Поз. __________________________ Количество __________________ шт.

ЦЕПНЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ

| Тип элеватора | ЦО-250М | ЦС-320М | ЦС-400М | ЦСК-315 | ЦСК-400 | ЦГТ-650С | ЦГТ-800С | ЦГТ-1000С | ЦГС-650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортируемый груз | Сыпучие пылевидные, зернистые, мелкокусковые и среднекусковые сухие или небольшой влажности грузы с насыпной плотностью 0,8…2,0 т/м3 (для элеваторов ЦСК – 0,8…4, 0 т/м3) | Мине-ральные удоб-рения |
| Тип цепи | Пластинчатая | Круглозвенная износостойкая |
| Ширина ковша, мм | 250 | 320 | 400 | 315 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 250 | 320 | 344 | 344 | 688 | 736 | 648 | 860 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Емкость ковша, л | 2,0 | 4,0 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 36,0 | 50,0 | 80,0 | 134,0 |
| Производитель-ность, м3/ч | 28,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 160 | 200,0 | 150,0 |
| Макс. высота эле-ватора, м | 33,5 | 30,7 | 37,8 | 50,5 | 50,5 | 50,3 | 51,3 | 49,8 | 15,9 |